| УТВЕРЖДАЮ: |  |
| --- | --- |
| Заместитель главы Администрации г. Шадринска, руководитель Комитета по строительству и архитектуре |
| _____________________Т.М. Туганова Приложение № 1 к м/ контракту №___ от _______2018г. |

Техническое  задание

на  выполнение работ по  ремонту автомобильной  дороги

общего пользования местного значения  муниципального образования-

город Шадринск  по улице Автомобилистов,  тротуара по улице Неглинной

- Основная цель и задача ремонта

1.1. Целью ремонта автомобильных дорог является восстановление транспортно-эксплуатационного состояния   участков дорог для обеспечения  безопасного и бесперебойного проезда по  автомобильных дорогам.

1.2  Основная задача ремонта состоит в устранении дефектов и восстановление параметров

автомобильных дорог.

- Основные характеристики участка дороги

2.1.Месторасположение участков:  дорога - улица Автомобилистов  подъезд к телевышке с поворотом на стрельбище, подъезд к улице Братской; тротуар - улица Неглинная от ул. Автомобилистов до ул. Василия Черемисина.

2.2.Требуется  выполнить работы по восстановлению  щебеночного основания, и асфальтобетонного покрытия дороги площадью 5600, щебеночного покрытия 1000м2; тротуара площадью 337м2, восстановление  лестничных сходов с дороги.

2.3.Перечень  и объемы работ установлены ведомостями объемов работ  и локальными сметными  расчетами – (ЛСР)  (приложение  № 2-1, № 2-2   к Контракту).

- Сроки выполнения работ

С даты подписания Контракта до 28 сентября 2018 г.

4.Требования   к  материалам, используемым  при  выполнении  работ

| № п/п | Наименование материала (товара), используемого при выполнении работ | Требование к применяемым материалам (пределы значений, конкретные показатели) | Конкретные показатели используемого Подрядчиком материала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. | Устройство оснований из щебня: - фракционный щебень Щебень фракции 40-70мм Щебень фракции 20-40мм Щебень фракции 10-20мм Розлив вяжущих материалов: - битум для розлива Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей: - асфальтобетонная смесь Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров: - асфальтобетонная смесь Укладка водопропускной трубы труба стальная наружным диаметром: 325 мм | По ГОСТу 8267-93 Марка по дробимости не ниже 1000 Марка по дробимости не ниже 1200 По ГОСТу 22245-90: 1.Марка - БНД 2. Вязкость не менее 90/130 По СНиП 3.06.03-85 3.Температура во время розлива 140 – 160 град По ГОСТу 9128-2013: Асфальтобетонная смесь горячая, плотная крупнозернистая Тип – Б Марка – II Температура смеси при отгрузке не ниже 140 град. Температура укладывания не ниже 120 град. По ГОСТу 9128-2013: Асфальтобетонная смесь горячая, плотная мелкозернистая Тип – Б Марка – II Температура смеси при отгрузке не ниже 140 град. Температура укладывания не ниже 120 град. По ГОСТ 10704-91 Толщина стенки не менее 6 мм Диаметр 325 мм |  |

Страна происхождения товара:

Строительные материалы  должны быть экологически безопасными, соответствовать требованиям указанных ГОСТов, иметь документ изготовителя, содержащий все существенные технические характеристики, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта. Материалы должны быть новыми, не быть в употреблении.

5. Исполнительная документация

В процессе производства работ Подрядчик осуществляет ведение исполнительной документации:

1.Общий журнал производства работ;

2. Акты освидетельствования скрытых работ

К ним прилагаются:

-сертификаты, паспорта или другие документы, подтверждающие качество используемого материала;

3. Ведомости контрольных измерений ширины, поперечных уклонов покрытий.

4. Фотоснимки объекта ремонта (в том числе на электронном носителе) в соответствии с п 4.3.8 Контракта:

- до ремонта,

- в ходе  производства работ,

- после окончания работ

5. Исполнительные схемы ремонтируемых участков дорог в плане, продольные и поперечные профили с указанием всех геометрических параметров, характеризующие их действительные размеры, согласно п. 6.3 Контракта

6. Гарантийный паспорт

6.Требования к результатам работ.

Сдача и приемка работ осуществляется представителями Сторон в соответствии с требованиями ВСН 19-89 и условиями предусмотренными Контрактом.

Недостатки, выявленные при приемке выполненных работ, Подрядчик устраняет своими силами и за свой счет.

Работы оплачиваются в соответствии с условиями Контракта.

7.Перечень нормативных документов

используемых при выполнении работ по ремонту автомобильных дорог

| № п/п | Обозначение нормативного документа | Название нормативного документа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Федеральный закон №257 –ФЗ от 08.11.07 г. | Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ. |
| 2 | СП 34.13330.2012 | СНиП 2.05.02-85 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция. |
| 3 | СП 78.13330.2012 | СниП 3.06.03-85 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция. |
| 4 | СП 126.13330.2012 | СниП 3.01.03-84 Геодезическая работы в строительстве. Актуализированная редакция. |
| 5 | ГОСТ 9128-2013 | Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия. |
| 6 | ГОСТ 25607-2009 | Смеси щебеночно – гравийно – песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия. |
| 7 | ГОСТ 33220 - 2015 | Дороги автомобильные общего пользования. Требования к эксплуатационному состоянию. |
| 8 | ГОСТ 22245 - 90 | Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия. |
| 9 | ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ |
| 10 | ВСН 8-89 | Инструкция по охране природной среды при строительстве ремонте и содержании автомобильных дорог |
| 11 | ВСН 19-89 | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог |
| 12 | ОДМ 218.6.019-2016 | Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ. |
| 13 | ОДМ 218.6.029-2017 | Рекомендации по установлению гарантийных сроков конструктивных элементов автомобильных дорог и технических средств организации дорожного движения. |
| 14 | СП 42.13330.2016 | Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* |
| 15 | Информавтодор | Пособие по организации операционного контроля качества при строительстве, ремонте и содержании. |
| 16 | Распоряжение Минтранса РФ № ОС-468 –р от 23.05.2003 | О введении в действие ОДМ. Технологические карты на устройство земляного полотна и дорожных одежд. |
| 17 | Приказ Российского дорожного агентства от «16» 06.2000 г. № 115-р | Руководство по производству работ дорожным мастером (при содержании и ремонте автомобильных дорог) москва 2001 |
| 18 | письмо Минтранса РФ от 17.03.2004 N ОС-28/1270-ис | Отраслевой дорожный методический документ методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования |

8. Гарантийные обязательства

8.1. Гарантийные обязательства оформляются Подрядчиком в виде гарантийного паспорта

в соответствии с  ОДМ218.6.029-2017.

8.2. Гарантийные сроки эксплуатации автомобильных дорог  после  ремонта участков дорог установлены 4 года для участков с асфальтобетонным покрытием  и 3 года для участка с щебеночным покрытием с даты приемки объекта после ремонта.

Составил:

Согласовано:

Зам. руководителя КСиА,

руководитель ОКСа             ______________________ Р.Ю. Пахомова